## Slide 1
水肥混配系统 试验方案与算法创新
EC-pH 解耦 · 内模控制 · PSO 离线整定 · SAC 强化学习
V3.2 试验设计 · 2026-07

## Slide 2
项目定位：两篇论文
第一篇：混配过程控制
问题：水肥如何准确、安全地配出来 创新点： ▸ 约束部分解耦（β 权重） ▸ IMC-PI/Smith 大滞后补偿 ▸ PSO 离线整定 IMC 参数 ▸ C0-C5 消融验证 验证：仿真 + 物理试验台 120 次
第二篇：季节水肥优化
问题：田间每个生育阶段灌多少、施多少 创新点： ▸ SAC 残差动作策略 ▸ 域随机化增强鲁棒性 ▸ 全生育期 8 次灌溉事件优化 ▸ T1/T2 灌溉制度对比 验证：数字孪生全季节仿真
证据链：试验台搭建与标定 → 对象辨识 → 解耦设计 → 内模控制 → PSO 离线整定 → 仿真消融 → 参数冻结 → 物理试验台验证 → 形成论文

## Slide 3
试验台系统设计 (V3.2 §2)
3 泵架构：主水泵 + NPK 混合母液泵 + 酸泵
子系统 │ 组成 │ 设计要求 ─────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────── 主水路 │ 储水箱、主水泵、变频、流量计、压力传感器 │ 可稳定设定 ±10% 扰动 NPK混合母液路 │ N/P/K 母液箱（按配方预混）、计量泵、止回阀 │ 单泵注入，可独立标定 酸路 │ 低浓度酸液箱、耐腐蚀计量泵、止回与冲洗 │ 只能降 pH，低 pH 禁加酸 混合单元 │ 混合罐/静态混合器、循环/旁路、出口取样口 │ 有效体积和停留时间可测 在线测量 │ EC、pH、温度、总流量、压力 │ EC 不确定度 ≤0.02 dS/m 控制 │ S7-1214C、KTP900 Basic、上位机 │ PLC 拥有最终泵命令 安全 │ 硬急停、调试钥匙、驱动 STO、泄漏溢流 │ 不能用软件急停替代物理回路
关键修正 (V3.1→V3.2)：N/P/K 三种母液预先按配方混合为统一母液，由单一泵注入。 硬件从 5 泵简化为 3 泵，2×2 控制结构不受影响。

## Slide 4
2×2 控制对象与 pH 区间控制
为什么是 2×2 而非 4×4
输入 u = [q_f, q_a]^T q_f = NPK 混合母液泵流量 q_a = 酸液泵流量 输出 y = [EC, pH]^T N:P:K 配比由预混配方决定 不在控制回路中分配
pH 区间控制定义
EC = 精确跟踪目标 pH = 区间约束目标 正常区间：5.8 - 6.5 名义目标：6.2 硬安全下限：5.5 pH ≤ 5.8 → 酸泵停止 pH < 5.5 → 故障，人工确认
局部稳态增益矩阵 G0
G0 = | G_EC_F G_EC_A | G_EC_F > 0 (肥→EC正) | G_pH_F G_pH_A | G_pH_A < 0 (酸→pH降) 条件数 ≤ 10，行列式绝对值 ≥ 预登记最小值

## Slide 5
创新点1：约束部分解耦 (V3.2 §4)
不追求数学完全逆解，采用 β 权重的受约束部分解耦
解耦公式
q_f = q_f_raw - β × (G_EC_A/G_pH_A) × q_a_raw q_a = q_a_raw - β × (G_pH_F/G_EC_F) × q_f_raw β ∈ [0, 0.5] β = 0 → 关闭解耦 β = 0.5 → 最大部分解耦
为什么不用完全解耦
完全求逆可能造成： ▸ 噪声放大 ▸ 负泵命令 ▸ 泵饱和 ▸ 小模型误差引起严重过补偿 ▸ pH 低于安全范围
安全投影链：非负投影 → 泵流量上下限 → 变化率限制 → 无水禁加药 → pH 低限禁加酸 → 抗积分饱和 解耦仅在 G_EC_F>0, G_pH_A<0, |det(G)|≥min, Water_Flow_OK 全部满足时激活

## Slide 6
创新点2：IMC-PI/Smith 大滞后补偿 (V3.2 §5.1)
管道和混合过程纯滞后 185-190s，传统 PI 无法有效处理
IMC-PI 整定公式
Kp = τ / (K × (λ + θ)) Ti = τ + θ/2 Ki = Kp / Ti λ = IMC 滤波参数（控制速度） θ = 纯滞后 τ = 时间常数 K = 过程增益
Smith 预测器
predicted = model_output + (measurement - delayed_model_output) 用内部模型预测当前无滞后输出 在预测值上做 PI 控制 消除纯滞后对控制性能的影响
λ 越小 → 控制越激进、响应越快，但鲁棒性下降 λ 越大 → 控制越保守、响应越慢，但更鲁棒 论文表述：实际 Kd=0 时写 IMC-PI/Smith；只有 D 项真实实现并验证改善才写 IMC-PID

## Slide 7
创新点3：PSO 离线整定 (V3.2 §5.3-5.7)
算法设计
决策变量：x = [λ_EC, λ_pH, β] 粒子群：30 粒子 × 100 代 独立种子：20 个 惯性权重：0.9 → 0.4 线性衰减 c1 = c2 = 2.0 早停：连续 20 代改善 < 1e-4 运行位置：上位机 Python 不在 S7-1214C 运行
目标函数 J (V3.2 §5.6)
J = 0.45×NEC_IAE + 0.20×NEC_overshoot + 0.15×pH_band_violation + 0.10×control_TV + 0.10×saturation + P 各项除以 C0 基线归一化 硬约束 → J = ∞ 20种子中选 J 最低可行解 → SHA256 哈希锁定
已实现 (Quick 验证通过)
3/3 种子 100% 可行，J ≈ 0.60，6-9 代即收敛 产出：locked_controller.yaml + pso_runs.csv + convergence_*.csv 文件：scripts/pso_core.py, pso_env.py, pso_objective.py, pso_optimizer.py

## Slide 8
创新点4：SAC 残差动作策略 (第二篇论文)
残差动作设计
action = [water_multiplier, EC_residual] SAC 只在阶段基线附近做残差决策： ▸ water_multiplier ∈ [0.8, 1.2] ▸ EC_residual ∈ [-0.15, 0.15] dS/m pH 不作为 SAC 动作 由 PLC 酸脉冲安全带控制
23 维观测空间
[θ历史5维, EC_soil历史5维, ec_drip历史5维, ph_drip历史5维, ETc归一化, target_EC归一化, stage_code] 域随机化：土壤参数加噪 增强模型迁移鲁棒性
多目标奖励：-EC跟踪误差² - pH安全带偏差² - 设定点跟踪误差² - 流量惩罚 + WUE奖励 + 硬约束惩罚 4阶段感知训练：INI/DEV/MID/LATE，每阶段独立模型或统一策略 T1(等量灌溉) vs T2(根系分布变量灌溉) 季节对比

## Slide 9
完整试验矩阵 E0-E7 (V3.2 §6-7)
编号 │ 试验名称 │ 主要因素 │ 重复 │ 主要输出 ─────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────┼────────────────── E0 │ 传感器和泵标定 │ EC/pH/泵/流量/压力 │ 各3次 │ 测量不确定度+泵曲线 E1 │ 对象辨识 │ 3工作点 qf/qa 阶跃 │ 每件3次│ G(s) 延迟 时间常数 E2 │ 解耦筛选 │ β=0/0.1/0.25/PSO │ 20种子 │ 交叉响应+主回路代价 E3 │ 内模基线 │ 固定PI vs 解析IMC │ 配对 │ IAE 超调 调节时间 E4 │ PSO 离线整定 │ λ_EC λ_pH β │ 20种子 │ 收敛+锁定参数 E5 │ 完整仿真 │ C0-C5 3工作点 扰动 │ ≥100 │ 消融 鲁棒性 失效 E6 │ 物理试验台闭环 │ 中点C0-C5 低高C0/C5 │ 每件3次│ EC精度 pH带内率 E7 │ 统计与复现 │ 批次 日期 模型版本 │ 全部 │ 效应量 95%CI 复现包
E6 物理试验台：中点 72 次 + 低高 48 次 = 120 次闭环试验 四类工况：EC阶跃 / 水流扰动 / 浓度偏差 / 联合扰动

## Slide 10
控制器消融设计 C0-C5 (V3.2 §5.2)
解耦开关 × 整定方式 = 2×3 因子设计，分离各环节贡献
控制器 │ 解耦 │ 整定方式 │ 作用 ───────┼──────┼───────────────────────┼────────────────── C0 │ OFF │ 现有固定 PI │ 基础基线 C1 │ ON │ 固定 PI │ 分离解耦贡献 C2 │ OFF │ 解析 IMC-PI/PID │ 分离内模整定贡献 C3 │ ON │ 解析 IMC-PI/PID │ 解耦 + 内模基线 C4 │ OFF │ PSO 离线优化 IMC 参数 │ 分离 PSO 整定贡献 C5 │ ON │ PSO 离线优化 IMC+β │ 拟议完整方法
比只比较「普通PID」和「PSO-IMC-PID」更有说服力 能回答性能到底来自解耦、内模结构还是离线整定

## Slide 11
评价指标与验收门槛 (V3.2 §8)
EC 主要指标
全过程 MAE ≤ 0.05 dS/m 稳态 MAE (中点) ≤ 0.03 dS/m EC 带内率 ≥ 95% (±0.05) IAE C5 显著低于 C0 超调 ≤ 10% 调节时间 相对基线下降
pH 主要指标
5.8-6.5 带内率 ≥ 95% 最低 pH ≥ 5.5 pH 带外积分 相对 C0 下降 低 pH 时酸泵 必须停止 pH 传感器故障 酸泵必须停止
解耦指标
平均交叉响应降低 ≥ 20% 主回路 IAE 退化 ≤ 10% 泵饱和 不高于无解耦基线 安全事件 不增加
执行与安全指标
泵命令总变差 上下限饱和率 抗积分饱和触发时间 无水禁加药响应 急停/故障/通信超时响应 通信恢复后不自动重启

## Slide 12
统计分析与随机化 (V3.2 §9)
分析单位
仿真：完整 scenario_id 试验台：一次完整 run_id 时间采样点不是独立重复 不能把几千采样点当几千样本
随机化
以试验日或母液批次为区组 区组内随机控制器顺序 工作点和扰动顺序平衡化 避免 C5 总在新母液/低温运行
统计模型
仿真：配对差值 C5-C0, C5-C3, C5-C4 → 均值/中位数/95% bootstrap CI/效应量/胜率，Holm 校正 试验台：date/batch 随机效应，controller/decoupling/tuning/working_point/disturbance 固定效应 残差不满足正态时用稳健模型或非参数配对检验

## Slide 13
PLC 安全验收 (V3.2 §10)
执行许可条件全部满足才允许输出
Actuator_Enable_Request AND 物理调试钥匙 AND Physical_EStop_OK AND Field_IO_Ready AND NOT Sensor_Fault_Any AND NOT Drive_Fault_Any AND Water_Flow_OK → 任意一项失效，AO/DO 立即归零
必测故障
主水流丢失 → NPK泵+酸泵全停 pH<5.5 → 酸泵立即停止 EC传感器断线 → 撤销自动加肥 上位机心跳超时 → 安全停机 pH传感器断线 → 酸泵停止 驱动故障 → 泵停止+联锁 物理急停 → 硬件回路切断 通信恢复 → 不得自动重启

## Slide 14
进度与下一步
✅ 已完成 ▸ 试验设计 V3.2 ▸ NPK 三泵→单泵修正 ▸ PSO 离线整定实现 ▸ Quick 验证通过 ▸ PLC 通信与 DB1 ▸ SAC 训练框架 ▸ E3 增益辨识
🔄 进行中 ▸ PSO 正式运行 (20种子) ▸ E5 仿真消融脚本 ▸ 增益调度完善 ▸ 解耦 A/B 验证
⬜ 待实现 ▸ E6 物理试验台 ▸ 120 次闭环验证 ▸ PLC 参数下载 ▸ 论文写作与投稿
投稿方向
1. Int. J. of Dynamics and Control — 动态模型、解耦、内模控制、仿真和试验验证 2. Applied Engineering in Agriculture — 水肥装备、PLC、传感器和物理试验台 3. Journal of the ASABE — 农业工程试验和统计验证 4. J. of Irrigation and Drainage Eng. — 灌溉施肥设备和水力应用 5. Biosystems Engineering — 更高要求，需更强试验和模型创新