## Slide 1
水肥混配系统 PSO 离线整定方案
基于完整数字孪生的 IMC 参数优化
水肥混配控制论文 · V3.2 试验设计

## Slide 2
项目背景
水肥混配系统 EC-pH 解耦与优化内模控制
研究目标
在水肥混配试验台上，通过约束解耦与离线优化的内模控制，提高出口 EC 跟踪精度，并使 pH 稳定保持在合理区间内 (5.8-6.5)。
关键问题
1. EC 与 pH 存在交叉耦合（加肥影响 pH，加酸影响 EC） 2. 管道和混合过程存在大滞后（180-190s 纯滞后） 3. 酸泵单向执行（只能降 pH，不能升 pH） 4. 固定 PI 参数在多工况下表现不足

## Slide 3
控制架构：SAC 与 PSO 分层
SAC 负责「目标是什么」 PSO 负责「怎么追目标」
SAC 强化学习层
输出：[water_multiplier, EC_residual] 决定灌多少水、目标EC
PSO 离线优化层
搜索：[λ_EC, λ_pH, β] 决定PID跟踪精度 离线运行，参数冻结
PLC 实时执行层
执行固定PID参数 EC/pH闭环 + 解耦 安全联锁保护
运行时机 ├ 训练：离线 (小时~天) ├ 推理：每灌溉事件 ├ 论文：第二篇 └ 环境：DigitalTwinEnv
运行时机 ├ 执行：离线 (1-2小时) ├ 执行后：参数永久冻结 ├ 论文：第一篇 └ 环境：PIDControlledTwinEnv
运行时机 ├ 实时：扫描周期级 ├ 不参与优化/学习 ├ 只跑固定冻结参数 └ 硬件：S7-1214C

## Slide 4
PSO 离线优化工作流程
一次执行、参数冻结、永不再跑。根据 V3.2 论文 §5 设计
① E1 对象辨识
② PSO 离线搜索
③ E5 仿真消融
④ 参数 冻结下载
⑤ E6 试验台验证
试验台实测 MIMO FOPDT 模型 (G, L, T) 3个工作点
上位机 Python 30粒子 100代 搜索 [λ_e, λ_p, β] 产出最优参数
C0-C5 全矩阵 24训练场景 100+测试场景 验证改善幅度
SHA256哈希 锁定 λ + β 写入 PLC DB1 IMC/PID转换
120次物理试验 EC精度 pH带内率 安全联锁验收
实现状态：✅ ① ② 已完成 ⬜ ③ ④ ⑤ 待实现

## Slide 5
PSO 算法参数 (V3.2 §5.5)
粒子群参数
▸ 粒子数：30 ▸ 最大迭代：100 代 ▸ 独立种子：20 个 ▸ 惯性权重：0.9 → 0.4 线性衰减 ▸ 学习因子：c1 = c2 = 2.0 ▸ 早停：连续 20 代改善 < 1e-4
搜索空间
▸ λ_EC ∈ [max(L_EC, 30s), 600s] ▸ λ_pH ∈ [max(L_pH, 30s), 900s] ▸ β ∈ [0, 0.5] ▸ 3 维决策变量 ▸ 边界 clamp + 速度归零 ▸ β=0 时关闭解耦
PSO 运行位置
▸ 上位机 Python（不在 S7-1214C 运行） ▸ 使用 PIDControlledTwinEnv 仿真 ▸ 完整 MixingTank+Pipe+Soil 物理模型 ▸ medium 工作点训练，low/high 泛化测试
优化策略
▸ 12 训练场景（medium 工作点） ▸ 8 种扰动类型 (S0-S7) ▸ 多场景聚合 J 取平均 ▸ 不可行解直接返回 inf ▸ 20种子中选 J 最低可行解

## Slide 6
目标函数 J (V3.2 §5.6)
J = 0.45 × NEC_IAE + 0.20 × NEC_overshoot + 0.15 × pH_band_violation + 0.10 × control_TV + 0.10 × saturation + P 各项先除以 C0 (固定PI无解耦) 基线归一化，再加权求和。P 为硬约束惩罚。
NEC_IAE (0.45)
归一化 EC 绝对误差积分 sum(|ec_actual - ec_set|) / baseline
NEC_overshoot (0.20)
归一化 EC 超调 max(ec_actual - ec_set, 0) / baseline
pH_band_violation (0.15)
pH 带外积分 超出 [5.8, 6.5] 的时间/幅度积分
control_TV (0.10)
控制总变差 sum(|Δq_f| + |Δq_a|) / baseline
saturation (0.10)
泵饱和时间比 泵命令触及上下限的时间占比
硬约束惩罚 P
不可行条件： ▸ pH < 5.5（任意时刻） ▸ 无水时加肥/加酸 ▸ 泵命令为负未被安全投影 → 直接返回 J = ∞

## Slide 7
实现文件与依赖
新建 4 个文件（不改动任何现有 .py 文件）
scripts/pso_core.py
通用 PSO 算法（170行） 30粒子 惯性衰减 早停 边界Clamp
scripts/pso_env.py
PIDControlledTwinEnv（256行） 继承 DigitalTwinEnv 覆写控制层
scripts/pso_objective.py
目标函数 J + 场景生成（480行） 13训练场景 8种扰动 S0-S7
scripts/pso_optimizer.py
PSO 主入口（215行） 20种子 参数锁定 CSV/YAML输出
复用组件（不改动）：DigitalTwinEnv, SmithPIController, tune_imc_pi(), FOPDTModel, PHPulseBandController, load_gain_schedule(), config/gain_schedule.yaml

## Slide 8
Quick 模式验证结果
3 种子 × 5 粒子 × 10 代，13 训练场景，全部可行 (J ≈ 0.60)
种子 │ λ_EC (s) │ λ_pH (s) │ β │ J │ Kp_EC │ Ki_EC │ Kp_pH │ Ki_pH ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 │ 449.3 │ 377.9 │ 0.021 │ 0.5995 │ 1.331 │ 0.00285 │ -1.179 │ -0.00252 1 │ 534.4 │ 346.8 │ 0.257 │ 0.5995 │ 1.174 │ 0.00251 │ -1.248 │ -0.00267 2 │ 324.4 │ 758.5 │ 0.276 │ 0.5995 │ 1.658 │ 0.00355 │ -0.703 │ -0.00150
结论： ▸ 3/3 种子 100% 可行率 ▸ 不同 λ 收敛到相同 J = 0.60 ▸ 符合 IMC 理论：存在最优"区间" ▸ 解耦权重 β 有多个有效选择 (0.02~0.28) ▸ 早停生效：6-9 代即收敛
产出文件： ▸ pso_runs.csv ▸ convergence_seed_*.csv (每代收敛) ▸ locked_controller.yaml ▸ locked_controller_meta.json 输出目录：results/optimization/

## Slide 9
下一步计划
✅ 已完成 ▸ 水肥混配试验设计 V3.2 ▸ NPK 三泵 → 单泵修正 ▸ PSO 离线整定实现 ▸ Quick 验证通过 ▸ locked_controller.yaml
⬜ 待实现：PSO 完整运行 ▸ python pso_optimizer.py ▸ 20种子 × 30粒子 × 100代 ▸ 预计 1-2 小时 ▸ 产出正式锁定参数
⬜ 待实现：E5 仿真消融 ▸ C0-C5 全矩阵 ▸ 100+ 测试场景 ▸ 验证 PSO 改善幅度 ▸ 效应量 + 95% CI
⬜ 待实现：PLC 下载 ▸ 写入 DB1 IMC 地址 ▸ λ_EC → DBD568 ▸ λ_pH → DBD572 ▸ β → DBD480 ▸ 联锁验证
⬜ 待实现：E6 试验台验证 ▸ 120 次物理闭环试验 ▸ EC 精度 ≤0.03 dS/m ▸ pH 带内率 ≥95% ▸ 安全事件 = 0
⬜ 待实现：论文写作 ▸ E7 统计与复现 ▸ 图表 + 源数据 ▸ 投稿 (IJDC/AEA) ▸ 预计 4-6 周